#### Pracovní postup

# Dodatečné utěsňování provozovaných plynovodů metodou BCG

Firma:

Datum:

Druh výrobku:

Montér:

Práce na plynovodech se sníženou provozuschopností.

ČSN EN 1775, TDG 704 02, TPG 704 01, TPG 800 03 a ČSN 38 6405

ano	čas

- Zavřít a zabezpečit uzávěry					(	……

- Postarat se o dostatečné větrání					(	……

- Zavřít  přívod, odmontovat plynoměr				(	……

- Vymontovat kohouty plynových spotřebičů				(	……

- Zamontovat servisní kohouty					(	……

- Pevnostní zkouška na 8 barů po dobu 3 – 5 minut			(	……

- Vyčištění plynovodu tlakovým vzduchem				(	……

- Napuštění plynovodu – udržování tlaku 4 bary	+ 1bar

na 10m výšky po dobu  30 minut.	                               		 (	……

- Vypuštění plynovodu						 (	……

- Mloci ……… krát do každé větve potrubí				 (	……

Počet mloků ………………

- Vysoušení dmychadlem ………. minut				(	……

- Tlaková zkouška							(	……

- Namontování plynoměru a zprovoznění				(	……

- Označení štítkem - výrobek – firma					(	……

- Předávací protokol                                                     			(	……